华容县自来水公司水质综合合格率报表

填报单位（盖章）：                                 水样名称 ：出厂水                    2018年10月

|  | 浑浊度 (NTU) | 色 度 (度) | 臭和味 (级) | 水 温 (0C) | 肉眼可见物（级） | PH值 (PH单位) | 亚氯酸盐 （mg/L） | 耗氧量 (mg/L) | 细 菌 总 数 (CFU/ml) | 总大肠 菌 群 (CFU/L) | 耐热大 肠 菌 (CFU/L) | 二 氧 化 氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 技术条件 限制时为3 | 15 | 不得有异臭异味 | / | 不得含有 | 6.5-8.5 | 0.7 | 3 原水耗氧量﹥6 mg/L时为5 | 100 | 100 ml水样中不得检出 | 100 ml水样中不得检出 | ≥0.1 | 0.5 |
| 检测次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 最 高 值 | 〈3 | 〈15 | 无 | 20℃ | 无 | 7.33 | 0 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0.20 | 0.06 |
| 最 低 值 | 〈1 | 〈5 | 无 | 18℃ | 无 | 7.20 | 0 | 0.10 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 |
| 平 均 值 | 〈3 | 〈15 | 无 | / | 无 | 7.25 | 0 | 1.17 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 |
| 合格次数 | 31 | 31 | 31 | / | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 合格率% | 100% | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 综 合 合格率% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 综合合格率=项目指标合格率之和/项目×100% |

负责人：王新明                                         填报人：胡君                                  填报日期：2018年11月12 日

# Text boxes

项

目

国

标

限

值

结

果